Prof. Dr. E. Kausen                                                                                      Mathematik I

Fachbereich MNI	                           K L A U S U R                                        SS 2006

FH Gießen-Friedberg                          mit Lösungen                                     Studium EI

1.	g  sei die Gerade durch die Punkte (1,2,3) und (0,1,-2),

h  die Gerade durch (0,7,2) und (3,1,11).

(a)	Zeigen Sie, dass g und h sich schneiden.

g: x = (1,2,3) + λ (1,1,5)  und  h: x = (0,7,2) + µ (1,-2,3)   sind gleichzusetzen.

Aus zwei Komponentengleichungen ergibt sich λ=1 und µ=2. Dazu steht die 3.

Gleichung nicht im Widerspruch. Also schneiden sich die Geraden.  S = (2,3,8).

(b) 	Bestimmen Sie die Ebene E, die g und h enthält (Koordinatenform).

E: x = (2,3,8) + λ (1,1,5) + µ (1,-2,3);  Normalenvektor n = (1,1,5) x (1,-2,3) = (13,2,-3)

Daraus ergibt sich E: 13x + 2y - 3z = (2,3,8) • (13,2,-3) = 8

(Man könnte natürl. auch (1,2,3), (0,1,-2), (0,7,2) oder (3,1,11) als Aufpunkt nehmen)

x

2.	f(x) =  —-           Bestimmen Sie:

ln x

(a)	Definitionsbereich, Pole und Polverhalten		D = {x| x > 0,  x ≠ 1}

Pol bei x=1 (da ln 1 = 0) mit ↓1↑

(b)	die Ableitungen f '  und  f '' 					f'(x)  = (ln x - 1) / ln2x

f''(x) = (2 - ln x) / x ln3x

(c)	lim f(x)  und  lim  f'(x)  für  x→0+				beide Grenzwerte = 0

(d)	die Extremwerte							x = e   ist Minimum

(e)	die Wendepunkte  (3. Abl. nicht erforderlich)	x = e2  ist Wendepunkt

(f)	Fertigen Sie eine Skizze auf Basis der Informationen (a) - (e).

x - 2

3.	f(x) =  —————             Hinweis: die Nullstellen des Nenners sind ganzzahlig.

x4 - 3x3 + 4x

(a)	Zerlegen Sie den Nenner in unzerlegbare Faktoren.   Nenner = x (x+1) (x-2)2

(b)	Bestimmen Sie die Lücken, Pole (mit Polverhalten) und Asymptote.

Keine Lücke! Pole bei -1, 0, 2 mit dem Verhalten ↓-1↑, ↑0↓, ↓2↑. Asymptote = x-Achse.

(c)	Skizzieren Sie die Funktion auf Basis der Informationen (a) - (b).

(d)	Bestimmen Sie eine Stammfunktion von f.

F(x) = -1/2 ln|x| + 1/3 ln|x+1| + 1/6 ln |x-2|      (vorher (x-2) rauskürzen!)

4.	Bestimmen Sie eine Stammfunktion von  f(x) = ex sin 2x .

F(x) = 1/5 ex (sin 2x - 2 cos 2x)   (durch zweimalige partielle Integration)

5.	B(a) sei die Fläche, die von den Funktionen  f(x) = x2  und  g(x) = ax  (a>0) 	eingeschlossen wird  (Skizze!).   Für welches a ist der Flächeninhalt von B(a) = 1 ?

Die Kurven schneiden sich in 0 und a; durch Integration der Differenzfunktion  (ax - x2)

ergibt sich  a3/6 = 1, also  a = 61/3 = 1.817....

Folgende Hinweise bitte unbedingt zuerst durchlesen und beachten:

*  Arbeitszeit 90 Minuten; Deckblatt (Aufgabenblatt) bitte sofort in Druckschrift ausfüllen

*  alle abzugebenden Blätter sind mit Ihrem Namen zu kennzeichnen

*  für jede Aufgabe bitte ein neues Blatt beginnen

*  Lösungen gelten nur, wenn alle  Zwischenschritte erkennbar sind

*  es sind keine programmierbaren Rechner erlaubt

*  ein selbsterstelltes Blatt mit Formeln ist zulässig, keine weiteren Hilfsmittel

*  Abgabe: Deckblatt, Aufgaben in richtiger Folge, keine Klammerheftung

| Aufgabe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkte | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 |  | 29 |
| erreicht |  |  |  |  |  |  |  |