Prof. Dr. E. KAUSEN                                                                               TI-Programme

FH Gießen-Friedberg                   SIMP2F

Fachbereich MNI         2dim. SIMPSON auf Funktionsstreifen                        © 2004

Diese Beschreibung gilt für den TI Voyage 200;  TI 92 Plus, TI 92 und TI 89 arbeiten mit nahezu denselben Eingaben. Das Programm ist auf einem Voyage 200 getestet.

Einstellung des Rechners (über MODE-Taste): 'approximate' und 'float 12' Genauigkeit.

Die Funktion simp2f  liefert für eine vor dem Aufruf zu definierende Funktion f(x,y) eine Näherung des Integralwerts auf einem Funktionsstreifenbereich

B = { (x,y) │a≤x≤b, c(x)≤y≤d(x) }

nach dem 2-dim. SIMPSON-Verfahren für Funktionsstreifen (vgl. Vorlesung).

Die Grenzfunktionen müssen auf [a,b] die Bedingung c(x)≤d(x) erfüllen und werden ebenfalls vor dem Funktionsaufruf eingegeben. Ein Aufruf-Beispiel:

0 → c(x)				© Definition der unteren Grenzfunktion   (hier c(x)=0=konst. )

ln(x) → d(x)			© Definition der oberen Grenzfunktion    (hier d(x)=ln(x) )

x*e^y → f(x,y)	   	© Definition der zu integrierenden Funktion f(x,y)  (zB f(x,y)= xey)

Die Reihenfolge dieser drei Funktionseingaben spielt keine Rolle.

Schließlich wird die Funktion simp2f  wie folgt aufgerufen:

simp2f(a,b,n, m)		©  a,b sind die Intervallgrenzen für x,

©  n ist die Zerlegungszahl für x, m für y  (beide gerade!)

Als Unterschied gegenüber simpson2 ergibt sich lediglich, dass die Schrittweite für y von der Stelle x (bzw dem Index i) abhängt, deswegen muss sie innerhalb der i-Schleife jeweils neu berechnet werden durch ki = (d(x) - c(x)) / m. Die Unterschiede zu simpson2 sind fett markiert.

Programmcode simp2f

simp2f(a,b,n, m)

Func

Local h,ki,p,q,i,j,x,y,si,s

(b-a)/n→h						© Schrittweite h für x

newList(n+1)→p					© p und q sind Vektoren, die die SIMPSON-Koeff.

newList(m+1)→q					© enthalten: [1,4,2,4,2,4,2.....,2,4,1]

© da List-Variable den Index 0 nicht zulassen, gilt

© p[1]=1, p[2]=4, p[3]=2 usw (1 + normaler Index)

1→p[1] : 1→p[1+n]				© Aufbau der SIMPSON-Gewichte für x im Vektor p

For i,1,n-1

If mod(i,2)=0 Then : 2→p[1+i]

Else : 4→p[1+i] : EndIf

EndFor

1→q[1] : 1→q[1+m]				© Aufbau der SIMPSON-Gewichte für y im Vektor q

For j,1,m-1

If mod(j,2)=0 Then : 2→q[1+j]

Else : 4→q[1+j] : EndIf

0→s							© Beginn der Doppelsummation nach SIMPSON2

For i,0,n

a+i*h→x : 0→si

(d(x) - c(x)) / m → ki			© Schrittweite ki für y abhängig von x bzw i

For j,0,m

c(x)+j*ki→y

si + q[1+j]*f(x,y) → si

EndFor

s+ p[1+i]*si*ki/3 → s

EndFor

return s*h/3

EndFunc

Ein Testlauf mit der obigen Beispielfunktion  f(x,y) = xey  liefert

für den Integrationsbereich  B = {(x,y) │1≤x≤2, 0≤y≤ln(x) }

mit den Zerlegungzahlen  n=2 für x  und  m=10 für y

durch den Aufruf		0 → c(x)				© untere Grenzfunktion

ln(x) → d(x)			© obere Grenzfunktion

x*e^y → f(x,y)		© zu integrierende Funktion

simp2f(1,2,2, 10)		© Aufruf der 2dim SIMPSON-Funktion

den Wert S2x10 = 0.833 333 383 562 (exakt ist 0.8333333....).

Das Beispiel zeigt, dass auch konstante Grenzfunktionen eingesetzt werden können.