Prof. Dr. E. KAUSEN                                                                               TI-Programme

FH Gießen-Friedberg                       NEWTON2

Fachbereich MNI                                                                                                © 2003

Diese Beschreibung gilt für den TI Voyage 200 und TI 92 Plus; TI 92 und TI 89 arbeiten mit nahezu denselben Eingaben. Das Programm ist auf einem Voyage 200 getestet.

Einstellung des Rechners (über MODE-Taste): 'approximate' und 'float 12' Genauigkeit.

Das Programm  newton2  löst simultan ein beliebiges (nicht-lineares) System von zwei Gleichungen mit 2 Unbekannten

f(x,y) = 0

g(x,y) = 0

Vor dem Aufruf des Programms sind die Funktionen f(x,y) und g(x,y)  in der Befehlszeile des Home-Bildschirms einzugeben, damit diese nicht im Programm geändert werden müssen: z.B.

x^2+y^2-4 → f(x,y)   		© Definition der Funktion f(x,y) des Systems

sin(x)-y → g(x,y)			© Definition der Funktion g(x,y) des Systems

Dann wird das Programm newton2 aufgerufen:

newton2(x0,y0)   			©  (x0,y0) ist ein Startwert für die zweidim. Newton-Iteration

Programmcode newton2(x0,y0)

newton2(x0,y0)

Prgm

Local eps,n,q,x,y,xn,yn,fx,fy,gx,gy

ClrIO

1.E-8 → eps							© für das Abbruchkriterium (nach Bedarf setzen)

0→n : x0→x : y0→y

Loop								© Endlosschleife bis zum Exit (Stop mit 'ON'-Taste)

n+1→n							© Schrittzähler

d(f(x,y),x) → fx					© fx = fx(x,y)  (d  ist die Tastenfolge [2nd] 8; Ableitung)

d(f(x,y),y) → fy					© fy = fy(x,y)

d(g(x,y),x) → gx					© gx = gx(x,y)

d(g(x,y),y) → gy					© gy = gy(x,y)

fx*gy-fy*gx → q					© q ist die Funktionaldeterminante

x - (f(x,y)*gy - g(x,y)*fy)/q → xn		© 2dim. NEWTON-Iteration für x und y

y - (g(x,y)*fx - f(x,y)*gx)/q → yn

If abs(x-xn)+abs(y-yn) < eps Then	© Abbruchkriterium

Exit

Else

xn→x : yn→y

Disp string(n) & "  " & string(x) & " " & string(y)

EndIf

EndLoop

End Prgm

Ein Testlauf mit dem obigen System  f(x,y) = x^2+y^2-4 =0 und g(x,y) = sin(x)-y = 0 liefert mit dem Aufruf  newton2(2,2)  in 5 Schritten die Lösung (x,y) = (1.74024069, 0.98567862).

Auch eine ableitungsfreie Variante ist analog wie beim 1dim. Newton möglich (Übung!).