Prof. Dr. E. KAUSEN                                                                               TI-Programme

FH Gießen-Friedberg                        NORV

Fachbereich MNI                        Normalverteilung                                            © 2005

Diese Beschreibung gilt für den TI Voyage 200 und TI 92 Plus; TI 92 und TI 89 arbeiten mit nahezu denselben Eingaben. Das Programm ist auf einem Voyage 200 getestet.

Einstellung des Rechners (über MODE-Taste): 'approximate' und 'float 12' Genauigkeit.

Das Programm norv  berechnet die Wahrscheinlichkeit einer normalverteilten Zufallsgröße X mit den Parametern my und s (=Sigma), also einer N(my,s)-verteilten Variablen. Berechnet wird durch Eingabe von

norv(my,s,x1,x2)

in der Befehlszeile des Home-Bildschirms die Wahrscheinlichkeit  P(x1≤X≤x2)   für beliebige my, s>0, x1<x2. Hierbei  P(x1≤X≤x2)  als Integral der Standard-Normalverteilung mittels SIMPSON-Verfahren näherungsweise berechnet.

Das Programm verwendet als Unterprogramm die Funktion simpson. Diese muss also auf dem Rechner vorhanden sein.

Programmcode norv(my,s,x1,x2)

norv(my,s,x1,x2)

Prgm

Local w

clrio								© löscht den Bildschirm

Define f(x) = (1/√(2*π)) * exp(-x^2/2)	© Dichte der Standard-Normalverteilung

© wird für Simpson benutzt (s. unten)

(x1-my)/s→a						© Standardisierung der Grenzen

(x2-my)/s→b						© Hinweis: z1, z2 als Variablenname nicht erlaubt

If a < -10 Then -10 → a EndIf		© z-Grenze < -10 durch -10 ersetzen

If b > 10  Then  10 → b EndIf		© z-Grenze >  10 durch  10 ersetzen

20*(int(b-a)+1)→n					© Wahl der Zerlegungszahl n abhängig von b-a

simpson(a,b,n)→w				© Simpson arbeitet mit oben definierter Fkt f(x)

Disp string(w)

EndPrgm

Ein Testlauf mit my=1, s=Sigma=2, x1=0 und x2=1 liefert durch den Aufruf  norv(1,2,0,1) die Wahrscheinlichkeit  0.19146…, also ca. 19.146%.

Technischer Hinweis: standnv kann aus technischen Gründen nicht als Unterprogramm verwendet werden, da die Gauß-Funktion vor dem Aufruf von simpson global definiert sein muss, was eine Funktion wiederum nicht zulässt.