Prof. Dr. E. KAUSEN                                                                               TI-Programme

FH Gießen-Friedberg                   SIMPSON2

Fachbereich MNI                                                                                                © 2003

Diese Beschreibung gilt für den TI Voyage 200;  TI 92 Plus, TI 92 und TI 89 arbeiten mit nahezu denselben Eingaben. Das Programm ist auf einem Voyage 200 getestet.

Einstellung des Rechners (über MODE-Taste): 'approximate' und 'float 12' Genauigkeit.

Die Funktion simpson2  liefert für eine vor dem Aufruf zu definierende Funktion f(x,y) eine Näherung des Integralwerts auf einem Rechteck [a,b]x[c,d] der (x,y)-Ebene nach dem zweidimensionalen SIMPSON-Verfahren (zum mathemat. Hintergrund siehe Vorlesung).

Vor dem Programmaufruf wird in der Befehlszeile des Home-Bildschirms die zu integrierende Funktion f(x,y) eingegeben, z.B.

x*e^y → f(x,y)	   		© Definition der Funktion f(x,y)    (Beispiel: f(x,y)=xey)

Dann wird die Funktion simpson2  wie folgt aufgerufen:

simpson2(a,b,n,c,d,m)	©  a,b sind die Intervallgrenzen für x, n ist die Zerlegungszahl

© c,d sind die Intervallgrenzen für y, m ist die Zerlegungszahl

(man beachte: n und m  müssen gerade sein)

Programmcode simpson2

simpson2(a,b,n, c,d,m)

Func

Local h,k,p,q,i,j,x,y,si,s

(b-a)/n→h						© Schrittweite h für x

(d-c)/m→k						© Schrittweite k für y

newList(n+1)→p					© p und q sind Vektoren, die die SIMPSON-Koeff.

newList(m+1)→q					© enthalten: [1,4,2,4,2,4,2.....,2,4,1]

© da List-Variable den Index 0 nicht zulassen, gilt

© p[1]=1, p[2]=4, p[3]=2 usw (1 + normaler Index)

1→p[1] : 1→p[1+n]				© Aufbau der SIMPSON-Gewichte für x im Vektor p

For i,1,n-1

If mod(i,2)=0 Then : 2→p[1+i]

Else : 4→p[1+i] : EndIf

EndFor

1→q[1] : 1→q[1+m]				© Aufbau der SIMPSON-Gewichte für y im Vektor q

For j,1,m-1

If mod(j,2)=0 Then : 2→q[1+j]

Else : 4→q[1+j] : EndIf

0→s							© Beginn der Doppelsummation nach SIMPSON2

For i,0,n

a+i*h→x : 0→si

For j,0,m

c+j*k→y

si + q[1+j]*f(x,y) → si

EndFor

s+ p[1+i]*si → s

EndFor

return s*h*k/9

EndFunc

Ein Testlauf mit der obigen Beispielfunktion  f(x,y)=x*e^y  liefert

für das Rechteck [0,1]x[0,2]  als Integrationsbereich

mit den Zerlegungzahlen  n=2 für x in [0,1]  und  m=10 für y in [0,2]

durch den Aufruf 		simpson2(0,1,2,  0,1,10)

den Wert S2x10 = 3.194 556 310 62.

Der exakte Integralwert ist  (e2-1)/2 = 3.194 528 049 47. Ein größeres n bringt keine Verbesserung des SIMPSON-Wertes, da x nur linear in der Funktion vorkommt; nur eine Vergrößerung von m erzielt eine höhere Genauigkeit,  zB. liefern n=2 und m=20 den Wert 3.194 529 822.