Prof. Dr. E. KAUSEN                                                                               TI-Programme

FH Gießen-Friedberg                   TRAPEZ

Fachbereich MNI                         Trapezregel                                        © 2004

Diese Beschreibung gilt für den TI Voyage 200 und TI 92 Plus; TI 92 und TI 89 arbeiten mit nahezu denselben Eingaben. Das Programm ist auf einem Voyage 200 getestet.

Einstellung des Rechners (über MODE-Taste): 'approximate' und 'float 12' Genauigkeit.

Die Funktion  trapez  liefert für eine vor dem Aufruf zu definierende Funktion f(x) eine Näherung des Integralwerts auf einem Intervall [a,b] nach der Trapezregel.

Vor dem Programmaufruf wird in der Befehlszeile des Home-Bildschirms die zu integrierende Funktion f(x) eingegeben, z.B.

e^x → f(x)	   		© Definition der Funktion (Beispiel)

Dann wird die Funktion  trapez  wie folgt aufgerufen:

trapez(a,b,n)			©  a und b sind die Intervallgrenzen, n ist die Zerlegungszahl

Programmcode trapez

trapez(a,b,n)

Func

Local h,i,x,s

(b-a)/n→h						© Schrittweite h

0→s

For i,1,n-1

a+i*h→x

s+f(x) → s

EndFor

return (f(a) + 2*s + f(b)) * h/2		© Funktion liefert Tn

EndFunc

Ein Testlauf mit der obigen Beispielfunktion f(x)=e^x liefert für das Intervall [0,1] mit der Zerlegung n=10 mit dem Aufruf  trapez(0,1,10)  den Wert T10 = 1.719 713 491 39.

Die korrekte Anwendung des Programms setzt die Berechnung von Vergleichswerten voraus, z.B. für n und 2n. Dann gilt für den Fehler Δ2n = (T2n - Tn)/3.