Prof. Dr. E. KAUSEN                                                                               TI-Programme

FH Gießen-Friedberg                        HEUN

Fachbereich MNI                                                                                                © 2004

Diese Beschreibung gilt für den TI Voyage 200; für den TI 92 Plus, TI 92 und TI 89 gelten fast dieselben Eingaben. Das Programm ist auf einem Voyage 200 getestet.

Einstellung des Rechners (über MODE-Taste): 'approximate' und 12 Stellen Genauigkeit.

Das Programm   heun   liefert für eine DGL y'= f(x,y) Näherungen der Lösungskurve y(x) auf dem Intervall [x0,xn] mit dem Anfangswert y(x0)=y0 nach dem HEUN-Verfahren.

Die Näherung wird in der Form einer Wertetabelle (xi,yi) ausgegeben, wobei die yi die Näherungen (nach HEUN) für y(xi) sind,  xi=x0+ih.

Vor dem Programm-Aufruf in der Befehlszeile des Home-Bildschirms wird eine Funktion f(x,y) für die DGL y'=f(x,y) definiert, z.B.

x*y → f(x,y)	   		© Definition der Funktion

Dann wird das Programm heun aufgerufen:

heun(x0,y0,xn,n)		©  x0 Startpunkt, zugehöriger Anfangswert y0=y(x0);

xn ist das Intervallende, n die Zerlegungszahl

Programmcode heun

heun(x0,y0,xn,n)

Prgm

Local h,x,y,i,p,q

ClrIO								© leert den Bildschirm

(xn-x0)/n→h

y0→y

For i,0,n

x0+i*h→x

Disp string(x) & "   " & string(y)		© druckt xi und yi  (i=0,...,n)

Pause							© optional; zum mitschreiben

f(x,y)		→ p

f(x+h,y+h*p)	→ q

y + h*(p+q)/2 → y					© berechnet auch yn+1 (macht nichts)

EndFor

EndPrgm

Ein Testlauf mit der obigen Beispiel-Funktion f(x,y)=x*y , also für die DGL y'=f(x,y)=xy,  liefert für das Intervall [0,1] mit dem Anfangswert y(0)=1 und n=5 mit dem Aufruf  heun(0,1,1,5)  das Ergebnis  y5 = 1.644 836 300 28  als Näherung für y(1).

Die korrekte Anwendung des Programms setzt die Berechnung von Vergleichswerten voraus, z.B. für n und 2n. Dann gilt für den Fehler am Intervallende Δ2n = (y2n - yn)/3.