Prof. Dr. E. KAUSEN                                                                               TI-Programme

FH Gießen-Friedberg                   STANDNV

Fachbereich MNI                 Standard-Normalverteilung                                   © 2003

Diese Beschreibung gilt für den TI Voyage 200 und TI 92 Plus; TI 92 und TI 89 arbeiten mit nahezu denselben Eingaben. Das Programm ist auf einem Voyage 200 getestet.

Einstellung des Rechners (über MODE-Taste): 'approximate' und 'float 12' Genauigkeit.

Das Programm standnv  liefert den Wert der Standard-Normalverteilung oder N(0,1)-Verteilung für ein gegebenes z, also das Integral über die Gauß'sche Standardverteilungsfunktion oder Glockenkurve

f(x) = (1/√(2π)) exp(-x2/2)

von -∞ bis z. Dabei ist das Integral von -∞ bis 0 bekanntlich = 0.5, der Rest wird mit SIMPSON berechnet, das als Funktion aufgerufen wird.

Der Aufruf der Funktion erfolgt in der Befehlszeile des Home-Bildschirms einfach durch

die Eingabe von  standnv(z) .

Programmcode standnv(z)

standnv(z)

Prgm

Local b,n,w

Define f(x) = 1/√(2*π) * e^(-x^2/2)	© Gauss-Funktion

abs(z)→b

10*(int(b)+1)→n					© Wahl der Zerlegungszahl n abhängig von abs(z)

If b>8 Then

0.5→w

Else

simpson(0,b,n) → w			© SIMPSON berechnet Integral über die

EndIf							© Glockenkurve von 0 bis b=abs(z)

0.5+sign(z)*w→w					© sign(z) = Vorzeichen von z

Disp string(w)

EndPrgm

Der Aufruf von standv setzt die Existenz einer Funktion simpson(a,b,n) auf dem Rechner voraus.

Ein Testlauf mit z=1 liefert durch den Aufruf  standnv(1)  den Wert  0.841344763.